# УДК 550.388.2

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЭКВАТОРИАЛЬНЫХ (L(1.15) ПРОТОНОВ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ.

Петров А. Н.

Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики космоса и космических лучей.

В ряде экспериментов по регистрации потоков протонов с энергией в десятки кэВ – несколько МэВ, проведенных как на борту орбитальной станции МИР, так и с помощью различных спутников в области геомагнитного экватора (L(1.15) были обнаружены возрастания потоков протонов таких энергий [1]. Задачей данной работы является исследование указанной области в широком высотном интервале.

Предполагается, что наиболее вероятным механизмом появления частиц в приэкваториальной области может служить явление перезарядки протонов кольцевого тока на нейтральных атомах [2]. Процесс перезарядки включает в себя взаимодействие энергичных протонов с нейтральными атомами (в основном водорода) геокороны на высотах более 1.5 Re (где Re-радиус Земли), в результате которого происходит нейтрализация частиц пояса (и/или кольцевого тока). Образованные в результате взаимодействия нейтральные частицы сохраняют первоначальное направление движения частиц пояса (кольцевого тока).

Р* + Н ( Р + Н*,			где Р*, Н* - энергичные частицы.

Р* + О ( Н* + О-,

Сформированный в результате этих реакций поток энергичных нейтральных частиц свободно распространяется в магнитном поле Земли. Часть их направляется к Земле и на низких высотах взаимодействует с атомами кислорода верхней атмосферы:

Н* + О ( Р* + О + е-

Как только происходит обратный процесс перезарядки, быстрая частица (протон) опять захватывается магнитным полем Земли.

В работе использовались данные со спутника Интеркосмос-24 («АКТИВНЫЙ»), который был запущен в 1989 г. на эллиптическую орбиту (500-2500 км) [3]. Потоки протонов измерялись 300-микронным полупроводниковым детектором с магнитной защитой в семи энергетических каналах от 55 до 550 кэВ. Для анализа использовались измерения потоков протонов при более чем 4000 пересечений спутником приэкваториальной области.

Степенная аппроксимация спектров проводилась для энергетического интервала 55кэВ<Ep<100 кэВ. Для спектров протонов в указанном энергетическом интервале получена зависимость показателя степенного спектра от высоты с шагом в 100 км, уровня геомагнитной возмущенности (при этом геомагнитные условия считались спокойными (q) при -30<Dst<0, возмущенными (d) при Dst<-30) и местного времени (при этом ночному местному времени (N) соответствует 20-00-06h MLT, дневному (D) 06-20h MLT).

Рис. 1. Показатели дифференциальных спектров протонов на L(1.15 в зависимости от высоты, активности и местного времени.

Результаты анализа приведены на Рис. 1.

Из рисунка видно, что:

- Зависимость потоков протонов от высоты может определяться высотным распределением нейтрального водорода, с которым связан процесс перезарядки протонов кольцевого тока:

- В спокойных геомагнитных условиях ночью приэкваториальные протоны заполняют всю область высот от 500 до 1500, причем их спектр меняется незначительно и в основном жестче по сравнению с дневными часами, выделяются высоты 700-800 км, где отмечается обратное соотношение.

- В спокойных геомагнитных условиях на высоте 900 км показатели примерно одинаковы как в дневные, так и в ночные часы.

- Особенности временного распределения потоков протонов могут быть связаны с взаимным расположением кольцевого тока и приэкваториальной области:

- В возмущенных условиях в ночные часы по сравнению с дневными спектры жестче во всем диапазоне высот.

- В целом, если сравнивать дневные и ночные часы при прочих равных условиях, то обнаруживается, что ночью их спектры обычно жестче.

По данным ИСЗ «АКТИВНЫЙ» определена зависимость потоков приэкваториальных (L(1.15) протонов с энергией Ep=55-550 кэВ от ряда параметров:

- местного геомагнитного времени,

- высоты,

- уровня геомагнитной активности.

Литература

- Miah, M. A. Observation of low energy particle precipitation at low altitude in the equatorial zone. J. atmos. terr. Phys., 51, 541 (1989).

- Moritz. J. Energetic protons at low equatorial latitudes: A newly discovered radiation belt phenomenon and its explanation. J Geophys., 38, 701 (1972).

- K.Kudela, J.Matisin. Inner zone electron peaks observed by the “Active” satellite. Journal of Geoph. Res., vol.97, No.A6, pp 8681-8683, June 1, (1992).